## Slide 1: Internett fanger digitalt kurs
Programmering i naturfag

## Slide 2: Starter: Kast en Picasso
https://scratch.mit.edu/projects/630680233/fullscreen/
2

## Slide 3: Repetisjon –hva har vi gjort så langt?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe
Trådløs ruter
Mobile enheter
Nettverks-
ruter
Kabelnettverk
Notes: Oppsummering over hva vi har gjort
Skisse av internett og funksjon
Se en kode med radiosending og i grupper forklare og diskutere hva koden gjør

## Slide 4: Hva hvis…….gjøre et googlesøk?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe

## Slide 5: Hva hvis…….gjøre et googlesøk?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe

## Slide 6: Hva hvis A skal sende en snap til B?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe
A
B
3

## Slide 7: Hva hvis A skal sende en snap til B?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe
A
B

## Slide 8: Forrige samling:

## Slide 9: I dag:
Bruke makecode til å simulere funksjonen til posisjonsregisteret

## Slide 10: Hvordan undervise programmering
Lese kode gir god læring
Produsere er på et mye høyere nivå enn å forstå.
Starte med å forstå.

## Slide 11: Eksempel med basestasjoner og adressebok
Tegning med forklaring og kode

## Slide 12
Mobilen sender ID
Basestasjonen mottar mobilens ID og sender mobilens ID og basestasjonens ID til posisjonsregisteret
Posisjonsregisteret logger mobilens ID og basestasjonens ID og tidspunkt
Mobil koblet til 4G/5G-nettet.
Forstå og forenkle systemet

## Slide 13
Mobil
Basestasjon A
Posisjonsregister
Lage skisse av modell
Hva må de ulike delene i modellen vår gjøre for å simulere virkeligheten?
Hvordan sende informasjon fra en micro:bit til en annen?
Hvordan kan vi programmere de ulike micro:bitene for å simulere virkeligheten?
Hvordan bruke informasjon som sendes og mottas?
4-5

## Slide 14
Mobil
Basestasjon A
Posisjonsregister
Mottar på radiogr. 100
Sender på radiogr 1.
Sender ID: “mob FF”
Logger tid og
“BasestA mob FF”
Hva er mobilen sin ID?
Hva er basestasjonens ID?
Lage skisse av modell
Mottar «Mob FF» på radiogr 1.
Sender på radiogr. 100
Sender ID “BasestA mob FF”

## Slide 15
Mobil
Basestasjon A
Lese og forstå programmet til modellen
Posisjonsregister
6-9

## Slide 16
Mobil
Sender på radiogr 1.
Sender “mob FF”
Mobilen

## Slide 17: Kode
https://makecode.microbit.org/_Wxa7TtL2oLmo

## Slide 18
Basestasjon A
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestA mob FF”
Basestasjon A

## Slide 19: Kode
https://makecode.microbit.org/_0PAJLMJFC1Hh

## Slide 20
Posisjonsregister
Mottar på radiogr. 100
Logger tid og
“BasestA mob FF”
Posisjonsregister

## Slide 21: Kode
https://makecode.microbit.org/_d5reDv45hDgA

## Slide 22: Kvalitet på modellen
Hva viser den?
Hva viser den ikke?
Kabler vs. tråløst
Hva skjer automatisk og ikke?
Lokasjon?

## Slide 23
Vi starter opp igjen:
kl 13:40

## Slide 24: Legg til en ekstra basestasjon
Oppgave 1
Legg til en basestasjon til som mottar på radiogruppe 2 og heter Basestasjon B. Endre koden for mobilen slik at mobilen kan koble seg til enten Basestasjon A eller Basestasjon B. Basestasjon B må sende informasjon til posisjonsregisteret.
11-12

## Slide 25
Mobil
Basestasjon A
Posisjonsregister
Mottar på radiogr. 100
Sender på radiogr 1.
Sender “mob FF”
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestA mob FF”
Logger tid og
“Basest”X” mob FF”
Basestasjon B
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestB mob FF”
Sender på radiogr 2.
Sender “mob FF”

## Slide 26
Mobil
Sender på radiogr 1 eller 2.
Sender “mob FF”
Mobilen

## Slide 27
Basestasjon A
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestA mob FF”
Basestasjon A

## Slide 28
Basestasjon B
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestB mob FF”
Basestasjon B

## Slide 29: Kode
https://makecode.microbit.org/_3g7cqJeHshrU

## Slide 30: Utvide koden, legg til pc og trådløs ruter (wifi)
Oppgave 2
Legg til en ruter og en PC. PCen kobler seg ikke på 4Gnettet, men til en trådløs ruter. Ruteren sender til posisjonsregisteret.
Lag tegning
Legg inn kodene til micro:bitene som modellerer PC og ruter HINT Hvordan skal du koble deg til ruteren? (Knapp A og B brukes til å koble seg til basestasjonene) Hvilken radiogruppe mottar ruteren på?
Mobilen kan også sende til ruteren. Inkluder dette i tegningen og programmet ditt.
Utvidelse:
d) Legg inn mulighet for å sette mobilen i Flight mode
e) Lag en modell som viser mobilen som hotspot, altså at mobilen deler internett til PCen.
13-14

## Slide 31
Mobil
ID: mob FF
Basestasjon A
Posisjonsregister
Mottar på radiogr. 100
Sender på radiogr 1.
Sender “mob FF”
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestA mob FF”
Logger tid og
“Basest”X” mob FF”
“Ruter1 PC NN”
“Ruter1 mob FF”
Basestasjon B
Sender på radiogr. 100
Sender “BasestB mob FF”
Sender på radiogr 2.
Sender “mob FF”
Ruter1
PC
ID: PC NN
Sender på radiogr. 100
Sender “Ruter1 PC NN” og/eller “Ruter1 mob FF”
Sender på radiogr 10.
Sender “PC NN”
Sender på radiogr 10.
Sender “mob FF”

## Slide 32
PC

## Slide 33
Ruter

## Slide 34
Sender på radiogr 1, 2 eller 10.
Sender “mob FF”
Mobilen

## Slide 35: Hva hvis A skal sende en sms til B. Hva skjer i systemet? Hvilke deler i systemet er involvert i den operasjonen?
Datalager
Posisjonsregister
+47 445 56 677
Google
SoMe
A
B
mob 2
mob 1
+47 776 65 544

## Slide 36: Hvordan bidro programmeringsoppgavene til forståelse av hvordan posisjonsregisteret fungerer?
15

## Slide 37: Undervise programmering og oppbygging av aktivitet: Hva gjorde dere i hver del?
Forstå og forenkle systemet
Lage skisse av modell
Lese og forstå programmet til modellen
Utvide, modifisere programmet
Utvide og lage nytt program
Prøve programmet
Prøve programmet

## Slide 38: Undervisning av programmering
Hvordan undervise programmering?

## Slide 39: Undervisning av programmering PRIMM: Predict - Run - Investigate - Modify - Make
Forstå og forenkle systemet
Lage skisse av modell
Lese og forstå programmet til modellen
Utvide, modifisere programmet
Utvide og lage nytt program
Algoritmisk tenkning
Forstå problemet
Predict (Run) Investigate
Modify
Make

## Slide 40: Bruk av programmering til økt systemforståelse?
Bidro simulering med micro:bit til større forståelse av posisjonsregistrering i internett?